建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):  无锡市驰源钢管有限公司  填表人(签字):                        项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产无缝钢管25000吨项目 | 建设地点 | 无锡市新区鸿山街道南部工业集中区振发三路以北、金马路以东 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 无锡市驰源钢管有限公司 | 邮编 | 214145 | 联系人及电话 | 周伟13338781008 |
|  | 行业类别 | C3230钢压延加工 | 建设性质 | □新建 改扩建搬迁√ □ 技术改造 | 建设项目开工 日期 | 2010年10月 | 投入试运行日期 | 2012年4月13日 |
|  | 设计生产能力 | 年产无缝钢管25000吨项目 | 实际生产能力 | 年产无缝钢管25000吨项目 |
|  | 投资总概算(万元) | 9750 | 环保投资总概算(万元) | 500 | 所占比例% | 5.13% | 环保设施设计 单位 | 无锡金鹏水处理有限公司 |
|  | 实际总投资(万元) | 9750 | 实际环保投资(万元) | 224.5 | 所占比例% | 2.3% | 环保设施施工 单位 | 无锡金鹏水处理有限公司 |
|  | 环评审批部门 | 新区规划建设环保局 | 批准文号 |  | 批准时间 | 2009年9月28日 | 环 评 单 位 | 南京科泓环保技术有限责任公司 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  | 环保设施监测 单位 | 无锡市新环化工环境监测站 |
|  | 环保验收审批部门 | 新区规划建设环保局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 154.5 | 废气治理(万元) | 70 | 噪声治理(万元) |  | 固废治理(万元) |  | 绿化及生态(万元) |  | 其它(万元) |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | t/d | 新增废气处理设施能力 | FQ-01# 3694 m3/h FQ-02# 1524 m3/h FQ-03# 1767 m3/h FQ-04# 17488 m3/h | 年排放时间 | FQ-01 3600h/a FQ-02 3000h/a FQ-03 2400h/a FQ-04 2400h/a |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污 染 物 | 原有排放量(1) | 全厂工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 全厂工程实际排放量(6) | 全厂工程核定排放总量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废 水 | 0.4002万吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 155 | 500 |  |  | 0.62 | 1.6216 |  | 0.62 |  |  |
|  | 悬浮物 |  | 24 | 400 |  |  | 0.096 | 1.0386 |  | 0.096 |  |  |
|  | 总 磷 |  | 1.92 | 8.0 |  |  | 0.00768 | 0.0194 |  | 0.00768 |  |  |
|  | 氨 氮 |  | 17.4 | 35 |  |  | 0.0696 | 0.112 |  | 0.0696 |  |  |
|  | 动植物油 |  | 1.24 | 100 |  |  | 0.00496 | 0.115 |  | 0.00496 |  |  |
|  | Zn |  | 0.220 | 5.0 |  |  | 0.00088 | — |  | 0.00088 |  |  |
|  | 总 氮 |  | 29.1 | 45 |  |  | 0.116 | — |  | 0.116 |  |  |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FQ-01加热炉废气 | 1330万标立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | 15L | — |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
|  | NO2 |  | 24 | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  | 15.8 | 200 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
|  | FQ-02退火炉废气 | 456.6万标立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | 15L | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO2 |  | 51.4 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  | 12.0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FQ-03锅炉废气 | 424.1万标立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | 15L | 50 |  |  | 未检出 | 0.038 |  | 未检出 |  |  |
|  | NO2 |  | 69.4 | 250 |  |  | 0.583 | 0.63 |  | 0.583 |  |  |
|  | 烟尘 |  | 7.27 | 200 |  |  | 0.20 | 0.24 |  | 0.20 |  |  |
|  | FQ-04酸洗废气 | 4197万标立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸雾 |  | 18.9 | 45 |  |  | 0.794 | 0.91 |  | 0.794 |  |  |
|  | 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸雾 |  | 0.030 | 1.2 |  |  | ≤3.54 | 3.54 |  | ≤3.54 |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废金属及废钢管 |  |  |  | 1000t/a | 1000t/a | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 氧化铁渣 |  |  |  | 50t/a | 50t/a | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 废酸液及沉渣 |  |  |  | 500t/a | 500t/a | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 10t/a | 10t/a | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 清洗废液 |  |  |  | 30t/a | 30t/a | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 磷化废液及沉渣 |  |  |  | 5t/a | 5t/a | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 皂化废液及沉渣 |  |  |  | 3t/a | 3t/a | 0 | 0 |  |  |  |  |

# Text boxes

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——

吨／年