建设项目环保设施竣工验收资料

锡新环竣（2012）字第（2012089）号

项目名称:         年产无缝钢管25000吨项目

建设单位：         无锡市驰源钢管有限公司

无锡新区环境监测中心

无锡市新环化工环境监测站

2012年10月13日

资料目录

一、相关文件资料

1、建设项目竣工环境保护验收申请表

2、无锡市新区规划建设环保局对该项目的审批意见

3、年产无缝钢管25000吨项目试生产申请

4、新区环境检察大队试生产现场检察意见

5、建设项目试生产（运行）环境保护核准通知书

6、年产无缝钢管25000吨项目验收申请

7、验收监测委托通知单

二、监测报告

1、监测报告

2、原辅材料日用量、产品日产量、公司职工数及工作时间统计表

3、附图一    具体地理位置

附图二    项目周边概况图

附图三    监测点位图

4、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

三、附件

1、危险废物处置合同、转移联单及审批表

2、排水许可证

3、企业雨、污水管网图

4、企业环境保护总结报告

5、企业环保设施清单及相应投入

6、最近三个月能源消耗发票复印件（用水、用电）

7、排放口标志牌照片

8、验收监测方案审批单及监测方案

附件：

## 建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称          年产无缝钢管25000吨项目

建 设 单 位        无锡市驰源钢管有限公司（盖章）

法定代表人                  周伟

联  系  人                  周伟

联 系 电 话            0510-88529510

邮 政 编 码                214145

邮 寄 地 址  无锡市新区鸿山街道南部工业集中区振发三路以北、金马路以东

中华人民共和国环境保护部制

说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收申请） | 年产无缝钢管25000吨项目 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 年产无缝钢管25000吨项目 |
| 建设地点 | 无锡市新区鸿山街道南部工业集中区振发三路以北、金马路以东 |
| 行业主管部门或隶属集团 |  |
| 建设项目性质（新建、改扩建、搬迁、技术改造） | 改扩建、搬迁 |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 | 无锡市新区规划建设环保局 2009年9月28日 |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 |  |
| 环境影响报告书(表)编制单位 | 南京科泓环保技术有限责任公司2009年9月11日 |
| 项目设计单位 | 无锡金鹏水处理有限公司 |
| 环境监理单位 | 无锡金鹏水处理有限公司 |
| 环保验收调查或监测单位 | 无锡市新环化工环境监测站 |
| 工程实际总投资（万元） | 9750万 |
| 环保投资（万元） | 224.5万元 |
| 建设项目开工日期 | 2010年10月 |
| 同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 | 无锡市新区规划建设环保局2012年4月13日 |
| 建设项目投入试生产（试运行）日期 | 2012年4月13日-2012年7月12日 |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 建设地点：无锡市新区鸿山街道南部工业集中区振发三路以北、金马路以东 建设规模、性质：年产无缝钢管25000吨项目 | 建设内容（地点、规模、性质等）与环评批复一致 |  |
| 生态保护设施和措施 | 1、新区内环境空气中污染物SO2、NO2及可吸入颗粒物日平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（3095-96）二级标准要求，区内的环境空气质量良好。 2、建设项目附近主要河流为伯渎港，水质总体达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。 3、建设项目所在地区环境噪声年平均等效声级昼夜间均符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）3类标准的要求。 | 目前生态环境质量同环评一致 |  |
|  | 1、贯彻清洁生产和节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生产废水经厂内污水处理设施处理达回用标准后循环回用于酸洗和磷化后清洗工序，排放的少量高浓度含盐废水委托有资质单位处理;本项目冷却水经循环冷却系统冷却后循环回用，不排放;锅炉排污水经沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水，一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，接入硕放污水处理厂进行集中处理;该项目只允许设置一个污水排放口; 2、该项目加热炉、退火炉和锅炉加热均采用天然气作为燃料，产生的燃料废气分别由1#、2#、3#15米高排气筒排放，其排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级标准;酸洗工序产生的含硫酸雾废气经槽边吸风+碱液喷淋吸收装置处理后，由15米高排气筒排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准;储罐区及酸洗过程中产生的少量硫酸雾呈无组织排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 3、食堂采用清洁能源天然气，且严格落实"油水、油烟》两分离措施。产生的油烟经油烟分离器后由15米高排气筒排放，其排放的污染物执行《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001）中小型企业标准，食堂废水经过油水分离后接入市政污水管网； 4、合理布局设备，做好车间内各设备的防噪隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类排放标准; 5、妥善处置废金属及废钢管等固废，生活垃圾日产日清，委托新区环卫部门处理。废酸等危险废物委托有资质单位处理，并健全转移联单制度; 6、噪声、废水、废气排污口及固体废弃物贮存场所应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求建设; 7、在本项目周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感目标; 8、污染物排放核定总量如下: 大气污染物:油烟≤0.048t/a，S02 ≤0.038t/a.NO2≤0.63t/a，烟尘≤0.24t/a,(有 组织)硫酸雾≤0.91t/a，(无组织)硫酸雾≤3.54t/a; 水污染物(接管考核量).污水排放量4352吨/年，水污染物:COD≤1.6216t/a，氨 氮≤0.112t/a，磷酸盐≤0.0194t/a，SS≤1.0386 t/a，动植物油≤0.115t/a;危险固 废零排放; 9、严格执行 "三同时"制度。项目进行试生产需报告我局同意，试生产三个月内需向我局申请环保验收手续，验收合格后方可正式投入生产。 10、项目建设期和试生产期间的环境现场监督管理由新区监察大队负责; 六、该审批意见从下达之日起五年内有效，项目的性质、规模、地点、工艺采用的污染防治措施等若有变更，需重新报批。 | 1、贯彻清洁生产和节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生产废水经厂内污水处理设施处理达回用标准后循环回用于酸洗和磷化后清洗工序，排放的少量高浓度含盐废水委托有资质单位处理;本项目冷却水经循环冷却系统冷却后循环回用，不排放;锅炉排污水经沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水，一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)标准、城镇污水处理厂接管协议后，接入硕放污水处理厂进行集中处理;该项目只设置一个污水排放口; 2、该项目加热炉、退火炉和锅炉加热均采用天然气作为燃料，产生的燃料废气分别由1#、2#、3#15米高排气筒排放，其排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级标准;酸洗工序产生的含硫酸雾废气经槽边吸风+碱液喷淋吸收装置处理后，由15米高排气筒排放，其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准;储罐区及酸洗过程中产生的少量硫酸雾呈无组织排放，其排放浓度《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 3、目前企业职工用餐由快餐公司供应，不建食堂，因此不产生油烟废气。 4、合理布局设备，做好车间内各设备的防噪隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类排放标准; 5、妥善处置废金属及废钢管等固废，生活垃圾日产日清，委托新区环卫部门处理。废酸液及沉渣、磷化废液及沉渣、 皂化废液及沉渣、清洗废液、污水处理污泥等危险废物委托有资质单位处理，并健全转移联单制度; 6、噪声、废水、废气排污口及固体废弃物贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求建设; 7、在本项目周边100米范围内，没有新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感目标; 8、污染物排放总量如下: 大气污染物:油烟0.00t/a，S02未检出，.NO20.583t/a，烟尘0.20t/a,(有组织)硫酸雾0.794t/a，(无组织)硫酸雾≤3.54t/a; 水污染物(接管考核量).污水排放量4002吨/年，水污染物:COD0.62t/a，氨氮0.0696t/a，磷酸盐0.00768t/a，SS0.096 t/a，动植物油0.00496t/a，总氮0.116 t/a;危险固废零排放; 9、严格执行 "三同时"制度。已申请试生产环保验收。项目已进行试生产。 10、项目建设期和试生产期间服从新区监察大队的环境现场监督管理。 11、项目的性质、地点、工艺、采用的污染防治措施等没有变更。 |  |
| 其他相关环保要求 |  |  |  |

注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。

表三   验收组意见

组长：（签字）

表四 验收组名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| （副组长） |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |

建设项目环保设施竣工

验收监测报告

锡新环竣（2012）字第（2012089）号

项目名称:       年产无缝钢管25000吨项目

建设单位：         无锡市驰源钢管有限公司

无锡新区环境监测中心

无锡市新环化工环境监测站

编制日期：2012年10月13日

承  担  单  位：无锡新区环境监测中心

无锡市新环化工环境监测站

报 告 编 写 人：

报 告 审 核 人：

报 告 签 发 人：

现场监测负责人：

参加人员：党琳、范锡明、周钱、马黎、崔凤莲、张作之等

无锡市新环化工环境监测站

电话：0510-88204696

传真：0510-88204696

邮编：214000

地址：无锡市新区锡贤路78号